## Slide 1: MonkeyRunner工具使用
https://developer.android.google.cn/studio/test/monkeyrunner?hl=en

## Slide 2: 本章大纲
MonkeyRunner介绍
MonkeyRunner常用API
MonkeyRunner实战
录制与回放

## Slide 3: MonkeyRunner介绍
MonkeyRunner是Android SDK自带的一个黑盒测试工具，在PC端通过Android API控制设备的运行。
MonkeyRunner通过运行Python脚本，来执行脚本中预先定义好的一系列操作事件，如：安装卸载某个应用、进入任一模块、点击、按键、编辑文本、截图对比等.
目录 AndroidSdk\tools\lib
http://www.android-doc.com/tools/help/monkeyrunner_concepts.html

## Slide 4: MonkeyRunner介绍
Notes: 官方更新慢，应用少

## Slide 5: MonkeyRunner与Monkey区别
两者没有任何关系
Monkey是一条命令，语言java，无断言。主要直接运行在设备或模拟器的adb shell中，生成用户的伪随机事件流。
MonkeyRunner，存在于sdk中，通过API定义的命令和事件，控制设备，运行在PC端。

## Slide 6: 环境搭建
Android环境搭建（把platform-tools和tools\bin路径添加到“path”环境变量中）
安装python并配置环境变量到“path” 中https://www.python.org/downloads/
验证：cmd输入python
验证：cmd输入monkeyrunner
模拟器或root的真机

## Slide 7: MonkeyRunner架构

## Slide 8: MonkeyRunnerAPI
MonkeyRunner 类：它是一个为MonkeyRunner 程序提供工具方法的类。这个类提供了连接MonkeyRunner至设备或模拟器的方法。它还提供了用于创建一个MonkeyRunner 程序的用户界面以及显示内置帮助的方法。
MonkeyImage 是一个截图对象的类。这个类提供了截图、将位图转换成各种格式、比较两个对象MonkeyImage 以及写图像到文件的方法。
MonkeyDevice 是一个设备或模拟器的类。这个类为安装和卸载包、开启Activity、发送按键和触摸事件、运行测试包等提供了方法。
Notes: 一个Python语言在Java中的完全

## Slide 9: MonkeyRunner常用库
chimpchat库:chimpchat对于使用ADB进行通信的过程来说，相当于MonkeyRunner和ddmlib之间的代理中间层。但对于使用Monkey进行通信 的时候，chimpchat并不需要通过ddmlib来驱动Android目标机器的Monkey服务，而是chimpchat自己来完成socket建立和命令发送的功能。

## Slide 10: MonkeyRunner常用库
ddmlib库:主要是帮忙处理跟ADB服务器通信的事宜。
hierarchyviewerlib库:当MonkeyRunner脚本需要用到控件相关的功能的时候就会使用到这个库来建立控件树和获取指定控件的相关属性。

## Slide 11: 本章大纲
MonkeyRunner介绍
MonkeyRunner常用API
MonkeyRunner实战
录制与回放
Notes: 录制与回放很少会有，很难用，太慢了

## Slide 12: MonkeyRunner API
MonkeyDevice
MonkeyImage
MonkeyRunner

## Slide 13: MonkeyRunner常用API介绍
MonkeyRunner API - alert
  警告框
  void alert(string message,string title,string oktitle)
  代码实现
  from com.android.monkeyrunner import MonkeyRunner
  MonkeyRunner.alert('Hello','title','OK')

## Slide 14: MonkeyRunner常用API介绍
MonkeyRunner API - help
  生成帮助文档
  help (string format)
  命令行代码实现
  text = MonkeyRunner.help("html");
  f = open('help.html', 'w')
  f.write(text)
  f.close()
Notes: 需要下载源代码中的resources

## Slide 15: MonkeyRunner常用API介绍
MonkeyRunner API - choice
  选择项
  choice (string message, iterable choices, string title)
  代码实现
  MonkeyRunner.choice(‘please select’,[‘A’,‘B’],’title’)

## Slide 16: MonkeyRunner常用API介绍
MonkeyRunner API - input
  生成帮助文档
  input (string message, string initialValue, string title, string okTitle, string cancelTitle)
  代码实现
  MonkeyRunner.input('message input','uname','title','OK','Cancel'),

## Slide 17: MonkeyRunner常用API介绍
MonkeyRunner API - waitForConnection
  等待设备连接，有多个device id，需要指明哪个设备。
  waitForConnection(float timeout,string deviceid)
  代码实现
  device = MonkeyRunner.waitForConnection(3,'127.0.0.1:62007')

## Slide 18: MonkeyDevice常用API介绍
MonkeyDevice API - installPackage
  安装
  installPackage (string path)
  代码实现
  device.installPackage(‘d:\meituan.apk')

## Slide 19: MonkeyDevice常用API介绍
MonkeyDevice API - drag
  拖动
  drag(tuple start, tuple end, float duration, integer steps)
  start 起点位置
  end 终点位置
  duration 手势持续的时间
  steps 插值点的步数，默认10

## Slide 20: MonkeyDevice常用API介绍
MonkeyDevice API - press
  按键事件
  press (string name, dictionary type)
  keycode 值：Down、UP、DOWN_AND_UP
  KEYCODE_ENTER 回车键
  KEYCODE_MENU 菜单键
  KEYCODE_HOME Home键
  KEYCODE_BACK 返回键
  代码实现
  device.press('KEYCODE_ENTER','DOWN_AND_UP')

## Slide 21: MonkeyDevice常用API介绍
MonkeyDevice API – startActivity
  启动应用
  startActivity (package+’/’+activity)
  代码实现
  device.startActivity(component='com.example.android.myapplication.MainActivity’)

## Slide 22: MonkeyDevice常用API介绍
MonkeyDevice API – touch
  点击
  touch (integer x, integer y, integer type)

## Slide 23: MonkeyDevice常用API介绍
MonkeyDevice API – type
  输入
  type (string message)

## Slide 24: MonkeyDevice常用API介绍
MonkeyDevice API – takeSnapshot()
  截屏
  MonkeyImage takeSnapshot ()

## Slide 25: MonkeyImage常用API介绍
MonkeyImage API - sameAs
  图像对比
  boolean sameAs ( MonkeyImage otherImage, float percent )

## Slide 26: MonkeyRunner
MonkeyImage API - writeToFile
  图像对比
  void writeToFile (string filename, string format)

## Slide 27: 本章大纲
MonkeyRunner介绍
MonkeyRunner常用API
MonkeyRunner实战
录制与回放
Notes: 录制与回放很少会有，很难用，太慢了

## Slide 28: MonkeyRunner实战
安装包 *.apk放到指定目录Demo下
新建monkeyrunnerDemo.py
在cmd中执行monkeyrunner E:\android-code\MonkeyRunnerDemo.py
如果没有错误则说明成功，并在该目录下生成一个截图
模拟器正常安装

## Slide 29: monkeyrunnerDemo.py
# -*- coding: UTF-8 -*-
from com.android.monkeyrunner import MonkeyRunner, MonkeyDevice
device = MonkeyRunner.waitForConnection()
device.installPackage('myproject/bin/MyApplication.apk')
package = 'com.example.android.myapplication'
activity = 'com.example.android.myapplication.MainActivity‘
runComponent = package + '/' + activity
device.startActivity(component=runComponent)
device.press('KEYCODE_MENU', MonkeyDevice.DOWN_AND_UP)
result = device.takeSnapshot()
result.writeToFile('myproject/shot1.png','png')

## Slide 30: 常见错误
报错１：
解决办法：MonkeyRunner program.py的绝对路径
找不到图片
result.writeToFile('./shot1.png','png') #将截图存放到和MonkeyRunner.bat同一个目录下的shot1.png中

## Slide 31: 结果进行判断
result.writeToFile('E:/demo/shot1.png','png')
pic=MonkeyRunner.loadImageFromFile('E:/demo/shot.png')
if (result.sameAs(pic,1.0)):
print('success')
else:
print('fail')
或者
result = device.takeSnapshot()
result.writeToFile('E:/demo/shot11.png','png')
r1=result.getSubImage(200,200,400,400)
pic=MonkeyRunner.loadImageFromFile('E:/shot.png')
r2=pic.getSubImage(200,200,400,400)
if (r1.sameAs(r2,1.0)):
print('success')
else:
print('fail')

## Slide 32: EasyMonkeyDevice
EasyMonkeyDevice By
启动View Server:
adb shell service call window 1 i32 4939
查看 View Server:
  adb shell service call window 3
  GetHierarchyViewer
Notes: Touch基于坐标点击进行的，但是不同设备没有办法通用
官方文档没有提到，需要看源代码

## Slide 33: 本章大纲
MonkeyRunner介绍
MonkeyRunner常用API
MonkeyRunner实战
录制与回放
Notes: 录制与回放很少会有，很难用，太慢了

## Slide 34: 录制与回放
拷贝到sdk\tools目录下
输入 monkeyrunner monkey_recorder.py
操作 app，导出文件demo.mr
输入 monkeyrunner monkey_playback.py demo.mr

## Slide 35: MonkeyRunner录制回放
Wait：相当于sleep，每一步操作中间如果需要等待，以防止点击速度过快有些UI还未跳转成功。
Press a Button：相当于device.press的命令，用来模拟“点击回车，back”等事件
Type Something：相当于device.type 输入
Fling：模拟滑动事件
Export Actions：导出代码
Reflesh Display：刷新当前界面，与手机端屏幕同步

## Slide 36: MonkeyRunner录制回放
monkeyrunnerRecord.py
from com.android.monkeyrunner import MonkeyRunner
from com.android.monkeyrunner.recorder import MonkeyRecorder
device = MonkeyRunner.waitForConnection()
MonkeyRecorder.start(device)